## Slide 1: ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА
Генеральный директор ФБУ «ГКЗ»
кандидат геолого-минералогических наук
И.В. Шпуров
Апрель 2016 г.

## Slide 2
ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТРИЗ» – КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА
Геологические факторы:
k – проницаемость пласта
h – толщина пласта
µ - вязкость нефти
Технологические
решения:
ΔР – депрессия
ППД – вода, пар, ПАВ
Rк – контур питания
ГС, БС, МЗС
rc – радиус скважины
ГРП, МУН, перфорация
Понятие трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) возникает, когда возможности существующих технологий не отвечают геологическим особенностям пласта. Технологий либо нет, либо они на данном этапе неэкономичны.
Когда технологии достигают определенного развития, адекватного геологическим особенностям объекта, ТрИЗ переходят в категорию активных (неосложненных).
Государственное регулирование – способ стимулирования создания экономичных технологических решений в геологических условиях пластов, содержащих ТрИЗ.
2

## Slide 3: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПАСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПЕРЕОЦЕНКИ. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Chart: 
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Суммарный прогноз по проектам разработки по состоянию на 1990 год | 351 | 310 | 285 | 265 | 250 | 240 | 230 | 222 | 215 | 210 | 203.7 | 197.589 | 191.6613 | 185.9115 | 180.3341 | 174.9241 | 169.6764 | 164.5861 | 159.6485 | 154.8591 | 150.2133 | 145.7069 | 141.3357 | 137.0956
добыча нефти, всего (млн.т), факт. | 373 | 327 | 274 | 236 | 220 | 208 | 203 | 207 | 204 | 207 | 219 | 233 | 258 | 289 | 316 | 326 | 326 | 326 | 323 | 313 | 308 | 305 | 303 | 299
млн.т
Доп. Добыча – 1 787 млн.т за счет применения новых технологий
Массовое внедрение горизонтальных скважин, забуривания боковых стволов и ГРП
Появление многомерных цифровых моделей резервуаров
Появление и широкомасштабное внедрение новых технологий разработки месторождений и методов повышения нефтеотдачи позволили увеличить объемы добычи нефти за счет активного освоения низкопроницаемых зон васюганских, ачимовских отложений и пластов «рябчикового» типа.
С 2000 г. успех в освоении ТрИЗ был достигнут за счет привлечения западных технологий.
В настоящее время этого резерва нет, т.к. технологический уровень западных и российских нефтегазодобывающих компаний сравнялся.

## Slide 4: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ
I. Закрепить определение ТрИЗ:
«Трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ) – запасы залежей (месторождений, объектов разработки) или частей залежи, отличающиеся сравнительно неблагоприятными для извлечения геологическими условиями залегания нефти и (или) физическими ее свойствами, разработка которых существующими технологиями в условиях действующей налоговой системы экономически неэффективна».
II. Основная цель предоставления льгот – создание новых технологий, позволяющих экономически эффективно разрабатывать ТрИЗ.
Таким образом, необходимо предусмотреть механизм, обеспечивающий направление значительной доли средств, получаемой недропользователями в результате предоставления льгот, на финансирование создания новых технологий.

## Slide 5: Обоснование оптимального периода действия льготного налогообложения (выработанность запасов)
Установлено, что за период достижения 15%-го отбора от НИЗ, нефтегазодобывающие предприятия вкладывают ~ 70% всех капитальных вложений, предусмотренных ПТД. В этот период, разбуриваются наиболее продуктивные объекты и возводятся основные узлы системы сбора, подготовки и транспорта.
Chart: отбор от НИЗ,%
| 0.62932028104523563 | 2.074553026170364 | 3.9273014092484404 | 6.1426049759756154 | 8.7463042447236408 | 11.726173741628639 | 15.027432101884667 | 19.048098892430719 | 23.564392958317917 | 28.139414716722634 | 32.696406870677592 | 37.026333017945788
Капитальные вложения, % | 16.0826 | 31.9272 | 40.019 | 45.7524 | 51.4859 | 57.2193 | 62.9528 | 68.6862 | 80.5063 | 88.5331 | 94.2666 | 99.1078 | 100
График зависимости капитальных вложений от уровня отбора утвержденных извлекаемых запасов нефти
Срок предоставления льгот по ТрИЗ следует увязать с периодом, за который месторождение (залежь) может быть подготовлено к промышленному освоению: проведены опытные работы и завершена подготовка инфраструктуры (внешней и внутренней).

## Slide 6: СТРУКТУРА ИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ И ТЕКУЩЕЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Доля в добыче нефти РФ – 81% (405 млн.т)
Средняя выработанность запасов – 71%
Темп отбора от ТИЗ – 3,3 %
Доля рентабельных запасов – 87%
Неосложненные разрабатываемые запасы нефти
ТИЗ АВС1+С2 – 12,3 млрд.т.,
В том числе рентабельные АВС1+С2 – 10,7 млрд.т
Месторождения не введенные в разработку
ТИЗ АВС1+С2 – 8,4 млрд.т
В том числе рентабельные АВС1+С2– 4,2 млрд.т
Активное вовлечение в разработку зависит от государственного административного и налогового регулирования
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ЗАЛЕЖИ
ЗАЛЕЖИ В РАЗВЕДКЕ И
НЕРАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ
Неразрабатываемые залежи разрабатываемых месторождений (выработка менее 1%)
ТИЗ АВС1+С2 – 5.0 млрд.т
В том числе рентабельные АВС1+С2– 2,8 млрд.т
Трудноизвлекемые запасы
(с учетом льгот)
ТИЗ АВС1+С2 – 3,5 млрд.т.,
В том числе рентабельные АВС1+С2 – 0,8 млрд.т.
Доля в добыче нефти РФ – 11,9% (59 млн.т)
Темп отбора от ТИЗ – 1,7 %
Доля рентабельных запасов – 24%
Доля в добыче нефти РФ – 3,6% (18 млн.т)
Темп отбора от ТИЗ – 0,2 %
Доля рентабельных запасов – 50%
Доля в добыче нефти РФ – 3,2% (16 млн.т)
Темп отбора от ТИЗ – 0,3 %
Доля рентабельных запасов – 57%
Предварительная оценка, проведённая в рамках апробации НКЗ показала, что всего рентабельных запасов в России 18.5 млрд.т (63%), в том числе по разрабатываемым месторождениям России рентабельных запасов 14,3 млрд.т (69%).

## Slide 7: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ КРИТЕРИЕВ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРИЗ
Группы | Критерии | Количественные критерии |  | 
 |  | Э.М. Халимов, Н.Н. Лисовский | Налоговый кодекс РФ | ГКЗ 2015
Аномальных нефтей | Вязких нефтей | В пластовых условиях > 30 спз | В пластовых условиях > 200 спз | В пластовых условиях > 100 спз
Неблагоприятных коллекторов | Малопроницаемых и низкопористых | <0,03 мкм2 | <0,002 мкм2 | <0,004 мкм2
Подгазовые зоны и нефтяные оторочки |  |  |  | Vгш>1/3Vн
Технологическая | Выработанность (истощенность) | >0,7 НИЗ | >0,8 НИЗ | >0,8 НИЗ
Географическая |  | Районный коэффициент - в диапазоне 1-2 | Республика Саха (Якутия), Иркутская обл., Красноярский край, внутренние морские воды/ территориальное море севернее Северного полярного круга, континентальный шельф РФ, Азовское и Каспийское, Черное, Охотское моря, Ненецкий АО, п-в Ямал в ЯНАО | Республика Саха (Якутия), Иркутская обл., Красноярский край, внутренние морские воды/ территориальное море севернее Северного полярного круга, континентальный шельф РФ, Азовское и Каспийское, Черное, Охотское моря, Ненецкий АО, п-в Ямал в ЯНАО
Низкопродуктивные пласты и горизонты |  |  | баженовская, абалакская, хадумская, доманиковая | баженовская, абалакская, хадумская, доманиковая , доюрские отложения (Западная Сибирь) и доюрские отложения (Восточная Сибирь венд/рифей)
Необходимо ввести единое ограничение по выработанности – 15% запасов для всех видов ТрИЗ (исключение – высоковыработанные запасы).

## Slide 8: СТРУКТУРА ТРИЗ НЕФТИ РФ В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ И ВЫРАБОТАННОСТЬЮ 10% НА 1.01.15 Г С УЧЕТОМ УЧАСТКОВ НЕДР, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ РЕГИОНАХ
Запасы нефти потенциально попадающие под льготное налогообложение по предлагаемому варианту увеличиваются на 1,9 млрд.т относительно существующей схемы.
Потенциальное увеличение добычи попадающей под льготное налогообложение составляет 30% к уровню 2014 г.
По доюрским отложениям Восточной и Западной Сибири под программы стимулирования предлагается включить не только добычу, но и ГРР.
категория ТРИЗ | критерии |  | Текущие извлекаемые запасы категорий АВС1+С2 на 01.01.2015, млн.т |  | Запасы нефти потенциально попадающие под льготное налогообложение, млн.т |  | 
 | по НК | предлагаемые | по НК | предлагаемые | по НК | предлагаемые | отклонение, млн.т
Тюменская свита | выработанность ≤13% | выработанность ≤15% | 2556,1 | 2556,1 | 332,3 | 383,4 | +51,1
Баженовская свита | выработанность ≤13% | выработанность ≤15% | 529,8 | 529,8 | 68,9 | 79,5 | +10,6
Абалакская свита | выработанность ≤13% | выработанность ≤15% | 120,0 | 120,0 | 15,6 | 18,0 | +2,4
Хадумская свита | выработанность ≤13% | выработанность ≤15% | 12,4 | 12,4 | 1,6 | 1,9 | +0,3
Доманиковые отложения | выработанность ≤13% | выработанность ≤15% | 98,8 | 98,8 | 12,8 | 14,8 | +2
Доюрские отложения (Восточная Сибирь венд/рифей) | -- | выработанность ≤15% | 0 | 942,9 | 0 | 141,4 | +141,4
Доюрские отложения (Западная Сибирь) | -- | выработанность ≤15% | 0 | 147,8 | 0 | 22,2 | +22,2
Проницаемость | выработанность ≤3%, проницаемость ≤ 2 мД | выработанность ≤15%, проницаемость ≤ 4 мД | 3700,1 | 4746,5 | 111,0 | 712,0 | +601
Вязкость | Вязкость более 200 мПа*с | Вязкость более 100 мПа*с | 1172,8 | 1740,8 | 1172,8 | 1740,8 | +568
Подгазовые залежи/нефтяные оторочки | -- | выработанность ≤15% | 0 | 1982,9 | 0 | 297,4 | +297,4
Запасы с выработкой более 80% | лицензионные участки | залежи | 1145,2 | 1308,5 | 1145,2 | 1308,5 | +163,3
всего |  |  | 9 335,2 | 14 186,5 | 2 860,2 | 4 719,9 | +1 859,7

## Slide 9: Прогноз до 2050 года
Chart: 
 | 1


Ретабельные запасы разрабатываемых залежей | 405 | 389.6706 | 374.9213 | 360.7304 | 347.0766 | 333.9396 | 321.2998 | 309.1385 | 297.4374 | 286.1793 | 275.3473 | 264.9252 | 254.8977 | 245.2497 | 235.9669 | 227.0354 | 218.442 | 210.1739 | 202.2187 | 194.5646 | 187.2003 | 180.1147 | 173.2972 | 166.7379 | 160.4267 | 154.3545 | 148.5121 | 142.8909 | 137.4824 | 132.2786 | 127.2718 | 122.4545 | 117.8196 | 113.36 | 109.0693
льготированные ТрИЗ | 59 | 54.6487 | 50.6184 | 46.8853 | 43.4275 | 40.2247 | 37.2582 | 34.5104 | 31.9652 | 29.6078 | 27.4242 | 25.4017 | 23.5283 | 21.7931 | 20.1859 | 18.6971 | 17.3182 | 16.041 | 14.858 | 13.7622 | 12.7472 | 11.8071 | 10.9364 | 10.1298 | 9.3827 | 8.6908 | 8.0498 | 7.4561 | 6.9062 | 6.3969 | 5.9251 | 5.4882 | 5.0834 | 4.7085 | 4.3613
Рентабельные запасы неразрабатываемых залежей разрабатываемых месторождений | 15.9086 | 24.8561 | 33.5013 | 41.854 | 49.8363 | 57.3757 | 64.4064 | 70.8699 | 76.7164 | 81.9049 | 84 | 83.2245 | 80.0744 | 77.0435 | 74.1274 | 71.3217 | 68.6221 | 66.0247 | 63.5257 | 61.1212 | 58.8077 | 56.5818 | 54.4402 | 52.3796 | 50.397 | 48.4894 | 46.6541 | 44.8882 | 43.1892 | 41.5544 | 39.9816 | 38.4683 | 37.0122 | 35.6113 | 34.2634
Рентабельные запасы месторождений в разведке | 17.9229 | 22 | 27 | 32 | 38.0567 | 44.4907 | 50.7153 | 56.7012 | 64 | 69 | 76 | 83 | 92 | 97 | 103 | 106 | 110 | 111 | 112 | 108.638 | 104.526 | 100.5697 | 96.7631 | 93.1005 | 89.5766 | 86.1861 | 82.9239 | 79.7852 | 76.7653 | 73.8597 | 71.0641 | 68.3743 | 65.7863 | 63.2962 | 60.9005
Рентабельные запасы вновь открытых месторождений | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 26 | 32 | 40 | 47 | 59 | 70 | 80 | 90 | 97.5115 | 104 | 110 | 110 | 112 | 112 | 108.4222 | 104.3184 | 100.3699 | 96.5709 | 92.9156 | 89.3987
Нерентабельные запасы разрабатываемых залежей | 5 | 8 | 9.4648 | 12.0558 | 14.5909 | 17.0577 | 19.4442 | 21.7392 | 25.3182 | 27.2465 | 29.0545 | 30.7355 | 33.0727 | 33.6751 | 38 | 40.0817 | 42.7925 | 43 | 43.5156 | 41.8685 | 40.2837 | 38.759 | 37.2919 | 35.8804 | 34.5223 | 33.2156 | 31.9584 | 30.7488 | 29.5849 | 28.4651 | 27.3877 | 26.3511 | 25.3537 | 24.394
нерентабельные ТрИЗ | 5 | 9 | 16.0192 | 20.4045 | 24.6952 | 28.8702 | 32.9094 | 36.7937 | 42 | 46.1305 | 49.1916 | 52.0378 | 55.9947 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 | 72 | 71.195 | 68.5002 | 65.9074 | 63.4128 | 61.0126 | 58.7032 | 56.4813 | 54.3435 | 52.2865 | 50.3075 | 48.4033 | 46.5712 | 44.8085 | 43.1125 | 41.4806
Нерентабельные запасы неразрабатываемых залежей разрабатываемых месторождений | 5 | 11 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 34 | 38 | 43.5212 | 48.8541 | 53.7569 | 58.1917 | 56.3631 | 60.175
Нерентабельные запасы месторождений в разведке | 2 | 7 | 12 | 17 | 26 | 35 | 44 | 54 | 65 | 73 | 82 | 95 | 102
Энергетическая стратегия РФ
Обеспечить выполнение энергетической стратегии страны по уровням добычи нефти возможно только за счет вовлечения в разработку нерентабельных запасов и активизации поисковых работ
Вовлечение в разработку нерентабельных запасов (2.5 млрд.т за 35 лет) позволит обеспечить рациональное недропользование (сбалансированная энергетическая система, вовлечение малых толщин, подгазовых зон, низкопроницаемых коллекторов, высоко выработанных запасов и т.д), в том числе за счет вывода скважин из бездействия